新能源检测套装设备采购项目报价单

| 序列 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 设 备 参 数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电脑解码器 | 博世KT660 | 1台 | 处理器 双核，Cortex-A8 操作系统 LINUX 显示屏 7'' 800*480LED真彩液晶工作温度 -10~45°C 工作电压 DC 7~32V 内存 512MB DDR2 内存卡 4G TF卡防护等级 IP30 网络接口 LAN 无线 WIFI (选配) USB 高速USB接口 OBD II 接头 标准OBD II接头 ■车型数据库基于博世标准开发 ■支持大众、丰田、日产车系等电控系统的自动扫描 ■全新一键保养功能,快速完成汽车保养复位 ■全新大众维修指引，宝马快速测试功能 ■高级功能/匹配功能使用指导 ■可选择品牌及车型下载升级 ■诊断模式提供汽车维修帮助 ■联网后一键自动上传反馈报告 ■冻结帧帮助和一键式清除所有故障码 ■数据流显示支持数值、波形、控件显示 ■支持数据流记录及对比功能 ■全面支持OBDII五种协议及九种测试模式 ■万用OBDII测试接头适用所有16Pin诊断座的车型测试 ▲报价时需提供原厂商对本项目的指定授权书和售后服务承诺函 |  |  |
| 2 | 双通道汽车专用示波器 | 博世 OTC 3840C | 2台 | 25MHza超高采样频率； 直接选择测试部件类型； 次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等； “杂波捕捉”功能可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形； 测试结果以数字和波形同屏显示； 嵌入的参考信息库提供操作步骤、参考波形、工作原理及故障诊断提示等； 可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图 帮助系统可帮助快速找到答案； USB接口支持仪器实现快速升级； 该仪器通过CE认证。 技术参数： 采样速率：25M/秒 记录长度：1000点 刷新速率：实时，滚动 准确度 ：±（0.1%+1象点） 扫描速率：1μs至50s,在1、2、5序列（示波器模式）5s至24小时，在1、2、5序列（万用表模式） 带宽 ： 直流至5MHz；-3dB 分辨率 ： 8位 通道 ： 2通道 耦合 ： 交流、直流、GND（地） 输入阻抗： 1MΩ/70pF(微微法) 最大输入电压： 300V V/DIV(伏/格)： 50mV至100V，在1、2、5序列 准确度 ： ±3% ▲报价时需提供原厂商对本项目的指定授权书和售后服务承诺函 |  |  |
| 3 | 比亚迪专用解码器 | VDS2000 | 1台 | 1、比亚迪汽车有限公司原厂诊断系统，可对比亚迪汽车有限公司现有所有车型进行随车故障诊断，可进行维修资料升级，支持对比亚迪汽车有限公司后续新车型新系统的维修诊断。存储空间可容纳比亚迪汽车有限公司现阶段上市车型的诊断程序，后部便捷卡槽可直接卡放与方向盘，直接对车辆诊断与数据读取。 2、功能特点： 操作方式简单、明确，并且每一个显示页面都会有相应的操作指示。VDS2000支持对比亚迪汽车有限公司现有上市新能源车型各系统进行故障诊断。主要车型有：比亚迪e5，比亚迪e6，比亚迪秦EV300，比亚迪秦，比亚迪唐，比亚迪宋，F3，F3DM，G3，G5，G6，K8，K9，S6，S7，S8，L3，M6等诸多车型，通过软件升级可兼容比亚迪汽车有限公司后续上市车型的维修诊断。 VDS2000诊断系统是围绕诊断相关的一套实车诊断、诊断数据管理、诊断故障指导、整车程序烧写、信息统计分析、实时诊断交流等功能于一体的集成诊断设备，系统主要由诊断电脑（承载VDS2000诊断系统软件）、VDCI诊断设备、以及其它外围诊断设备构成。具有：无线和有线车辆诊断、自动整车进行故障扫描、故障码智能关联（关联维修手册、互联网案例库）、可视化波形整车数据监测、诊断过程回放重现、诊断维修的统计和查询、智能判断整车程序更新、故障码、维修手册、维修案例查询、统计分析等强大功能。 ▲报价时需提供原厂商对本项目的指定授权书和售后服务承诺函 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE1508 | 2台 | 0.01 mω 至 10 gω的绝缘测试 · 绝缘测试电压: 50 v、100 v、250 v、500 v 和 1000 v，适用于多种应用 · 通过/失败（比较）功能，使重复性测试简单、方便 · 保存/调用功能，有19个存储单元，节约时间和人力 · 远程测试探头，使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便 · 带电电路检测功能，如果检测到大于30 v的电压，则禁止进行测试，提高了对人员的保护能力 · 容性电压自动放电功能，提高了对人员的保护能力 · 交/直流电压: 0.1 v 至 600 v · 200 ma 通断性测量 · 电阻:0.01 ω 至 20.00 kω · 自动关闭功能，节约电池电量 · cat iv 600 v 测量安全等级，提高了对人员的保护能力 · 包括的附件: 远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹 · 可使用可选的 fluke mh10 磁性悬挂系统，解放双手从事其它工作 · 4节 aa 型碱性电池（neda 15 a 或 iec lr6），至少可进行 1000次绝缘测试 交流/直流电压测量 精度 范围 600.0 v 分辨率 0.1 v 50 hz 至 400 hz ± (% 读数 + 数字) ± (2 % + 3) 输入阻抗:3 mω （标称值）, < 100 pf 共模抑制比 （1 kω 不平衡): > 60 db，在直流、50 或 60 hz时 过载保护:600 v 有效值 或直流 接地线电阻测量 量程/分辨率: 20.00 ω 0.01 ω 200.0 ω 0.1 ω 2000 ω 1 ω 20.00 kω 0.01 kω 精度:± (1.5 % + 3) 过载保护:2 v 有效值或直流 开路测试电压:> 4.0 v, < 8 v 短路电流: > 200.0 ma 绝缘技术指标 测量范围: 0.01 mω 至 10 gω 测试电压:50 v、100 v、250 v、500 v、1000 v 测试电压准确度:+ 20 %, - 0 % 短路测试电流:1 ma，标称值 自动放电: 当 c = 1 µf 或更小时，放电时间 <0.5 s 带电电路检测功能:在进行测试初始化之前，如果检测到大于 30 v 的电压，则禁止进行测试。 最大容性负载:在高达 1 µf 的负载下可工作。 一般技术参数 施加到任意端子上的最大电压:600 v 交流有效值或直流 储存温度:-40 °c 至 60 °c （-40 °f 至 140 °f） 工作温度:-20 °c 至 55 °c （-4 °f 至 131 °f） 温度系:0.05 × （给定准确度） / °c，温度 < 18 °c 或 > 28 °c （< 64 °f 或 > 82 °f）时 相对湿度 0 % 至 95 %，在 10 °c 至 30 °c （50 °f 至 86 °f）时 0 % 至 75 %，在30 °c 至 40 °c （86 °f 至 104 °f) 0 % 至 40 %，在40 °c 至 55 °c （104 °f 至 131 °f） 抗振性:随机，2 g，5-500 hz，符合 mil-prf-28800f，class 2 仪器的要求 抗冲击:1 米跌落，符合iec 61010-1第2版（1米跌落试验，6面，橡木地板）的要求 电磁兼容: 在3 v/m的rf场中，准确度 = 给出的准确度（en 61326-1:1997） 安全:符合ansi/isa 82.02.01 （61010-1）2004、 can/csa-c22.2 no. 1010.1 和 iec/en 61010-1 第2版对cat iv 600 v 设备的要求 认证: csa，符合标准csa/can c22.2 no. 1010.1； tuv，符合标准 iec/en 61010-1第2版 电池 4节 aa 型号的电池（(neda 15a 或 iec lr6） 电池寿命 用于绝缘测试时:在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 v，至1 mω，占空比为 5秒钟打开，25秒种关闭。 电阻测量时: 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 ω，占空比为 5秒钟打开，25秒钟关闭 尺寸 :5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长（1.97 in 高×3.94 in 宽×8.00 in 长） 重量:550 g （1.2 lb） ip 等级: ip40 海拔高度 工作 2000 m cat iv 600 v，3000 m cat iii 600 v 非工作（储存）: 12,000 m 过载能力: 110 % 范围 关键词：fluke绝缘电阻测试仪 , fluke1508 , f1508电阻测试仪 |  |  |
| 5 | 通用新能源解码器 | 元征X-431EV | 1台 | CPU：1.1GHz 四核 操作系统：安卓 7.0 内存：1G 存储：16GB 电池：2500mAh 显示屏：5.5英寸电容屏 屏幕分辨率：1280*720 摄像头：前置200万像素，后置800万像素 通讯模式：Wi-Fi+蓝牙+GPS 尺寸：216×89.5×17(37)(mm) 诊断接头参数 功耗：≤2W 工作电压：9-18V 工作温度：-10℃～50℃ 通讯方式：蓝牙 重量：约50g |  |  |
|  | 合计 |  |  |

设备款合计（大写）：

注：总价超过最高限价98000.00元的为无效报价。

报价人（盖章）：