自动变速箱拆装检测台采购项目报价单

| 序列 | 设备名称 | 数量 | 设 备 参 数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XK-DP-01MCY型01M变速箱拆装检测台 | 2台 | 一、系统概述 根据全国职业院校技能大赛汽车检测与维修赛项—“汽车自动变速器拆装与检测”项目比赛要求设计制造，可以实现对自动变速器进行拆卸与装配技能的实训考核。完全满足各职院校对“汽车自动变速器拆装与检测”比赛项目的教学需要。 二、功能特点 设备配备采用大众01M自动变速器总成(带电子阀线束，易于拆装)，并装在专用隐藏式减速翻转翻转架上。 实训台左侧设有隐藏式电动翻转机构，使变速器旋转任意角度，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 配有大面积接油盘，防止废油落地， 实训台底部带有自锁脚轮与固定调节螺栓，可方便移动与固定； 网孔板安装在实训台正前方，配备有专用挂钩，便于挂置自动变速箱元器件与专用工具使用。 三、产品组成 实训台(带自锁脚轮与固定调节螺栓)、网孔板、压床、自动变速器总成、接油盆、配套专用拆装工具、配套常用测量工具、不锈钢零件存放盒、配套维修手册。 四、产品工艺 1．该设备整体框架采用40×40mm高强度的方钢，四周蒙钢板焊接而成，表面经喷涂工艺处理，台面采用304不锈钢制作； 2．该设备主要由实训台、网孔板、2T手动压床与隐藏式减速翻转机构组成。实训台右侧安装有2T手动压床，用于变速箱轴承拆装作业；实训台正面上部设有抽屉，用于放置专用测量工具，下部为元器件存放柜。 3．外形尺寸：1910*700*1600（长*宽*高）MM。 五、配置清单 序号 名称 规格型号 单位 数量 千分表 0-5mm+_0.001mm 川量 套 1 塞尺 0.05-1mm 个 1 游标卡尺 0-18CM 成量 个 1 千分尺 （0-25MM+_0.01mm） 个 1 扭力扳手 (5-50N.M) 个 1 VW401压板 个 1 VW402压板 个 1 VW412压力工具 个 1 vw442压力法兰 个 1 40/203/1套管分离（半开口件） 个 1 VW415A套管 个 1 VW418A套管 个 1 vw382/7测量装置（千分表导板工具） 个 1 千分表专用固定镙丝 个 1 3292/1装配工具 个 1 3110套管 个 1 传输线取子3373 个 1 单向离合器安装环3267 个 1 k2离合器活塞铁压环3267 个 1 导板T40100 个 1 Vw460拆装设备 个 1 波箱油泵拆装镙丝(8MM) 个 1 |  |  |
| 合计 |  |  |

设备款合计（大写）：

注：总价超过最高限价52000.00元的为无效报价。

报价人（盖章）：